丙烷安全技术说明书

| 说明书目录 |
| --- |
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |

第一部分：化学品名称

| 化学品中文名称： | 丙烷 | 化学品俗名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | propane | 英文名称： |  |  |
| 技术说明书编码： | 32 | CAS No.： | 74-98-6 |  |
| 生产企业名称： |  |  |
| 地址： |  |  |
| 生效日期： |  |  |

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No. 丙烷 74-98-6

第三部分：危险性概述

| 危险性类别： |  |
| --- | --- |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： | 本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1％丙烷，不引起症状；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。 |
| 环境危害： |  |
| 燃爆危险： | 本品易燃。 |

第四部分：急救措施

| 皮肤接触： |  |
| --- | --- |
| 眼睛接触： |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： |  |

第五部分：消防措施

| 危险特性： | 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |

第六部分：泄漏应急处理

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| --- | --- |

第七部分：操作处置与储存

| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |

第八部分：接触控制/个体防护

| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| --- | --- |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 300 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

第九部分：理化特性

| 外观与性状： | 无色气体，纯品无臭。 |
| --- | --- |
| pH： |  |
| 熔点(℃)： | -187.6 | 相对密度(水=1)： | 0.58(-44.5℃) |
| 沸点(℃)： | -42.1 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.56 |
| 分子式： | C3H8 | 分子量： | 44.10 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(-55.6℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 2217.8 |
| 临界温度(℃)： | 96.8 | 临界压力(MPa)： | 4.25 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | -104 | 爆炸上限%(V/V)： | 9.5 |
| 引燃温度(℃)： | 450 | 爆炸下限%(V/V)： | 2.1 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用于有机合成。 |
| 其它理化性质： |  |

第十部分：稳定性和反应活性

| 稳定性： |  |
| --- | --- |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素。 |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： |  |
| 分解产物： |  |

第十一部分：毒理学资料

| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： |  |
| 刺激性： |  |
| 致敏性： |  |
| 致突变性： |  |
| 致畸性： |  |
| 致癌性： |  |

第十二部分：生态学资料

| 生态毒理毒性： |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |

第十三部分：废弃处置

| 废弃物性质： |  |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项： |  |

第十四部分：运输信息

| 危险货物编号： | 21011 |
| --- | --- |
| UN编号： | 1978 |
| 包装标志： |  |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

第十五部分：法规信息

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。 |
| --- | --- |

第十六部分：其他信息

| 参考文献： |  |
| --- | --- |
| 填表部门： |  |
| 数据审核单位： |  |
| 修改说明： |  |
| 其他信息： |  |